İçmesuyu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri – 2021

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proje yapım hizmetleri asgari ücret bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

P = 1,25 * (Q * A * K)

Bu formülde kullanılan semboller aşağıda açıklanmıştır :

| P | Proje Yapım Bedeli (TL) : Çevre Mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, |
| --- | --- |
| Q | Debi Değerine Göre Alınacak Sabit Masraf Katsayısı: Değeri arıtılacak suyun debisine bağlı olarak değeri Tablo 1 ’den alınır. |
| A | A Katsayısı: Arıtma tesisinin seçilen prosesine bağlı katsayı A = n1 + n2 + n3 + n4 +n5 |
| n | n Katsayısı : Seçilen arıtma prosesine bağlı katsayısı olup değeri Tablo 2 ‘den alınır. |
| K | K Katsayı: Proje konusu beldenin, meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile tesisin ön hesaplarının maliyetini artırıcı etkisi dikkate alınarak konulan 1,00-3,00 arasında sabit bir katsayı olup, aksi belirtilmediği takdirde K = 1,0 alınır. |

*Q Değerleri her yıl Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan bir önceki yıla ait aralık ayı Tüketici Fiyat Genel Endeksi ve Değişim Oranına göre Oda Y.K tarafından belirlenir

Tablo 1: 2021 yılı Debi değerine göre alınacak Q sabit masraf katsayısı

| Debi (m3/gün) | Q |
| --- | --- |
| 0 –100 | 4.858 |
| 101 – 200 | 6.950 |
| 201 – 300 | 9.126 |
| 301 – 500 | 12.662 |
| 501 –1.000 | 16.744 |
| 1.001 – 2.000 | 20.222 |
| 2.001 – 4.000 | 27.448 |
| 4.001 – 6.000 | 36.730 |
| 6.001 – 10.000 | 39.279 |
| 10.001 – 14.000 | 43.403 |
| 14.001 – 20.000 | 46.262 |
| 20.001 – 40.000 | 54.378 |
| 40.001 – 100.000 | 60.588 |
| 100.001 – 200.000 | 67.139 |
| 200.001 – 300.000 | 69.436 |
| 300.000 – | 75.383 |

| Tablo 2: A Katsayısının hesaplanması için seçilen arıtma sistemi prosesine bağlı n katsayıları |
| --- |
| Ön arıtma (fiziksel) için: n1= 0,40 | Ön arıtma prosesleri: - Havalandırma - Ön klorlama - Diğer ön arıtım prosesleri |
| Kimyasal arıtma için: n2= 1,20 | Kimyasal arıtma prosesleri: - Koagülasyon (pıhtılaştırma) hızlı karıştırma ve flokülasyonu (yumaklaştırma), takiben kimyasal çöktürme - Yumuşatma - Dezenfeksiyon (Klorlama, UV, Ozon, Klordioksit vb) - Diğer kimyasal arıtma prosesleri |
| Filtrasyon ve Adsorbsiyon için: n3= 0,50 | Filtrasyon ve adsorbsiyon prosesleri: - Yavaş kum filtrasyonu - Hızlı kum filtrasyonu - Basınçlı kum/multimedia filtrasyonu - Demir ve mangan giderimi - Arsenik giderimi - Aktif karbon ile adsorbsiyon - Mikrofiltrasyon - Ultrafiltrasyon - Diğer filtrasyon ve adsorbsiyon prosesleri |
| İleri arıtma prosesleri için: n4= 0,50 | İleri arıtma prosesleri: - İyon değiştirme - Nano filtrasyon - Ters ozmoz - Elektrodiyaliz - Evaporasyon - Diğer ileri arıtma prosesleri |
| Çamur arıtımı için: n5 = 0,60 | Çamur arıtım prosesleri: - Çamur stabilizasyonu (aerobik veya anaerobik) - Çamur yoğunlaştırma - Çamur susuzlaştırma (mekanik olarak) - Çamur Kurutma - Çamur kurutma yatakları - Diğer çamur arıtım prosesleri |